MS5611-01BA03金属封装气压计组件

性能描述

高度分辨率组件，10cm

转换时间低于1ms

低功率，工作电流1uA（待机状态<0.15uA）

QFN封装尺寸：5.0×3.0×1.0 mm3

供电电压1.8V～3.6V

集成数字气压传感器（24位ADC）

测量/工作范围：10~1200mbar（毫巴=百帕），-40~+85℃

I2C和SPI接口，传输速率可达20MHz

无外接元件（内置振荡器）

长期稳定性好

描述

MS5611-01BA气压传感器是由MEAS（瑞士）推出的一款SPI和I²C总线接口的新一代高分辨率气压传感器，分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器（工厂校准系数）。MS5611提供了一个精确的24位数字压力值和温度值以及不同的操作模式，可以提高转换速度并优化电流消耗。高分辨率的温度输出无须额外传感器可实现高度计/温度计功能。可以与几乎任何微控制器连接。通信协议简单，无需在设备内部寄存器编程。MS5611压力传感器只有5.0毫米×3.0毫米×1.0毫米的小尺寸可以集成在移动设备中。这款传感器采用领先的MEMS技术并得益于MEAS（瑞士）十余年的成熟设计以及大批量制造经验，保证产品具有高稳定性以及非常低的压力信号滞后。

内部结构及技术数据

移动高度计/气压计系统

自行车电脑

气压表

医疗警报高度计

室内导航

原理框图

技术数据

性能参数

最大工作范围

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VDD |  | -0.3V |  | +4.0V |
| 最大压力值 | Pmax |  |  |  | 6bar |
| 最大焊接温度 | Tmax | 最长40秒 |  |  | 250℃ |

电气特性

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD |  | 1.8V | 3.0V | 3.6V |
| 工作温度 | T |  | -40℃ | +25℃ | +85℃ |
| 工作电流 （1 sample per sec.） | IDD | OSR 4096 2048 1024 512 256 |  | 12.5uA 6.3uA 3.2uA 1.7uA 0.9uA |  |
| VDD对地电容 |  | VDD to GND | 100nF |  |  |

模数转换（ADC）

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出字长（bit） |  |  |  | 24 |  |
| 转换时间（ms） | tc | OSR 4096 2048 1024 512 256 | 7.40 3.72 1.88 0.95 0.48 | 8.22 4.13 2.08 1.06 0.54 | 9.04 4.54 2.28 1.17 0.60 |

气压值输出特征

温度值输出特征

数字输入（CSB，I2C，DIN，SCLK）

气压输出（I2C，DOUT）

功能描述

综合描述

MS5611-01BA是由压阻传感器和传感器接口组成的的集成电路，主要功能是把测得未得补偿模拟气压值经ADC转换成24位的数字值输出，同时也可以输出一个24位的数字温度值。

出厂校验

每个模块都在两种温度和两种压力下有其单独的出厂校验，6系数必要补偿为过程变化和温度变化计算和存储到一个内部的128-bit存储器（PROM）中，这些值（划分成6个系数）用软件来读取并要通过程序将D1和D2中的值转换成标准气压、温度值。

串行接口

MS5611-01BA有两种类型的串行接口:SPI和I2C。通过调节PS引脚的电压来选择使用I2C或SPI通信接口：

SPI模式

外部微控制器通过输入SCLK(串行时钟)和SDI(串行数据)来传输数据。在SPI模式下时钟极性和相位允许同时模式0和模式3。SDO(串行数据)引脚为传感器的响应输出。CSB(芯片选择)引脚用来控制芯片使能/禁用，所以,其他设备可以共用同一组SPI总线。在命令发送完毕或命令执行结束(例如结束的转换)时CSB引脚将被拉高。在SPI总线空闲模式下模块有较好的噪声性能和在ADC转换时与其他设备链接。

I2C模式

外部微控制器通过输入SCLK(串行时钟)和SDA(串行数据)来传输数据。传感器的响应在一根双向的I2C总线接口SDA线上。所以这个接口类型只使用2信号线路而不需要片选信号，这可以减少板空间。在I2C模式下补充引脚CSB (芯片选择)代表了LSB的I2C地址。在I2C总线上可以使用两个传感器和两个不同的地址。CSB引脚应当连接到VDD或GND（不能悬空）。

指令

MS5611-01BA03只有5个基本命令：

- 复位（Reset）

- 读取存储器（128-bit PROM）

- D1转换

- D2转换

- 读取ADC结果（24-bit气压/温度值）

气压和温度计算（详见原文）

1.开始

计算结果最大值: ，，，，

2.从PROM读取出厂校准数据

| 变量 | 描述¦方程 | 推荐变量类型 | Size | 值 |  | 例子/典型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bit | min | Max |  |  |
| C1 | 压力灵敏度¦SENST1 | uint 16 | 16 | 0 | 65535 |  | 40127 |
| C2 | 压力抵消¦ OFFT1 | uint 16 | 16 | 0 | 65535 |  | 36924 |
| C3 | 温度压力灵敏度系数¦ TCS | uint 16 | 16 | 0 | 65535 |  | 23317 |
| C4 | 温度系数的压力抵消¦ TCO | uint 16 | 16 | 0 | 65535 |  | 23282 |
| C5 | 参考温度¦TREF | uint 16 | 16 | 0 | 65535 |  | 33464 |
| C6 | 温度系数的温度¦TEMPSENS | uint 16 | 16 | 0 | 65535 |  | 28312 |

3.读取数字气压和温度值

| D1 | 数字压力值 | uint 32 | 24 | 0 | 16777216 |  | 9085466 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | 数字温度值 | uint 32 | 24 | 0 | 16777216 |  | 8569150 |

4.计算温度

| dT | 实际和参考温度之间的差异 | int 32 | 25 | -16776960 | 16777216 |  | 2366 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMP | 实际温度(-40…85°C 0.01°C的分辨率) | int 32 | 41 | -4000 | 8500 |  | 2007= 20.07°C |

5.计算温度补偿下的气压值

| OFF | 实际温度抵消 | int 64 | 41 | -8589672450 | 12884705280 |  | 2420281617 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SENS | 实际温度灵敏度 | int 64 | 41 | -4294836225 | 6442352640 |  | 1315097036 |
| P | 温度补偿压力(10…1200mbar与0.01mbar分辨率) | int 32 | 58 | 1000 |  |  | 100009 =1000.09 mbar |

- 得到气压和温度值。

二阶温度补偿

对压力和温度达到最佳精度的流程图

SPI接口

SPI命令

下面的表格描述中每个命令的大小是1字节(8位)。执行ADC read指令后将会返回一个24-bit的结果，执行PROM read指令后返回16-bit的结果。存储器（PROM）的地址在PROM read命令中的a2，a1和a0位。

命令结构

SPI复位时序

转换时序

存储器读取时序图参见原文。

I2C接口

I2C命令

每个I2C通信消息都有开始和停止状态。MS5611-01BA的I2C地址为111011Cx，其中C为CSB引脚的补码值（取反）。因为传感器内并没有微控制器，所有I2C的命令和SPI是相同的。

I2C复位时序

复位指令可以在任何时间发送。如果没有成功的上电复位，这可能是被屏蔽的SDA模块在应答状态。MS5611-01BA唯一的复位方式是发送几个SCLKs后跟一个复位指令或上电复位。

来自主机  S = 开始命令   W = 写命令  A =应答

来自从机  P = 停止命令  R =读命令  N = 无应答

I2C复位指令

存储器读取时序

PROM读指令由两部分构成，第一部分使系统处于PROM读模式，第二部分从系统中读取数据。

来自主机  S = 开始命令   W = 写命令  A =应答

来自从机  P = 停止命令  R =读命令  N = 无应答

I2C读存储器指令，地址=011（系数：3）

来自主机  S = 开始命令   W = 写命令  A =应答

来自从机  P = 停止命令  R =读命令  N = 无应答

I2C从芯片中应答

转换时序

通过向MS5611-01BA发送指令可以进入转换模式。当命令写入到系统中，系统处于忙碌状态，直到转换完成。当转换完成后可以发送一个读指令，此时MS5611-01BA发回一个应答，24个SCLK时钟将所有bit位传送出来。每隔8bit就会等待一个应答信号

来自主机  S = 开始命令   W = 写命令  A =应答

来自从机  P = 停止命令  R =读命令  N = 无应答

I2C启动压力转换指令(OSR=4096, typ=D1)

来自主机  S = 开始命令   W = 写命令  A =应答

来自从机  P = 停止命令  R =读命令  N = 无应答

ADC读时序

来自主机  S = 开始命令   W = 写命令  A =应答

来自从机  P = 停止命令  R =读命令  N = 无应答

I2C从MS5611-01BA读取数据

循环冗余检查（CRC）

MS5611-01BA包含128-Bit的PROM存储器。存储器中有一个4bit的CRC数据检测位。下面详细描述了CRC-4代码的使用。

典型应用电路

SPI协议

I2C协议

引脚定义

| 引脚 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | P | 电源电压 |
| 2 | PS | I | 通讯协议选择 PS high（VDD）→I2C PS low（GND）→SPI |
| 3 | GND | G | 接地 |
| 4 | CSB | I | 片选（低电平有效）， 内部连接 |
| 5 |  |  |  |
| 6 | SDO | O | 串口数据输出 |
| 7 | SDI/SDA | I/IO | 串口数据输入/I2C数据 |
| 8 | SCLK | I | 串口时钟 |

***注：原文附录有一些典型测量值的特征曲线可参考。其中的一些关键点：ADC的测量值D1和D2是分别用来测气压和温度的，且基本成线性关系；在常温（20℃）或大于常温时，测量误差很小，而温度低于20℃时，气压和温度测量误差会明显增大；电源电压为3V时，气压和温度测量误差很小，而其它供电电压下误差会大幅度增加。

51单片机测试代码

/**********MS5611模块*************/

/**用途：MS5611模块IIC测试程序****/

/*****串口波特率设置为9600********/

#include  <REG52.H>

#include  <math.h>    //Keil library

#include  <stdlib.h>  //Keil library

#include  <stdio.h>   //Keil library

#include  <INTRINS.H> //Keil library

#define   uchar unsigned char

#define   uint unsigned int

#define   ulong unsigned long

sbit	SCL=P0^1;      //IIC时钟引脚定义

sbit	SDA=P0^2;      //IIC数据引脚定义

#define	MS561101BA_SlaveAddress   0xee	  //定义器件在IIC总线中的从地址

#define	MS561101BA_D1      0x40

#define	MS561101BA_D2      0x50

#define	MS561101BA_RST     0x1E

//#define	MS561101BA_D1_OSR_256    0x40

//#define	MS561101BA_D1_OSR_512    0x42

//#define	MS561101BA_D1_OSR_1024   0x44

//#define	MS561101BA_D1_OSR_2048   0x46

#define	MS561101BA_D1_OSR_4096   0x48

//#define	MS561101BA_D2_OSR_256    0x50

//#define	MS561101BA_D2_OSR_512    0x52

//#define	MS561101BA_D2_OSR_1024   0x54

//#define	MS561101BA_D2_OSR_2048   0x56

#define	MS561101BA_D2_OSR_4096   0x58

#define MS561101BA_ADC_RD     0x00

#define	MS561101BA_PROM_RD 	  0xA0

#define MS561101BA_PROM_CRC   0xAE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

unsigned int Cal_C[7];	        //用于存放PROM中的8组数据

unsigned long D1_Pres,D2_Temp;	// 存放压力和温度

float dT,TEMP;

double OFF_,SENS;

float Pressure;				//大气压

float TEMP2,Aux,OFF2,SENS2;	//温度校验值

ulong ex_Pressure;			//串口读数转换值

uchar exchange_num[8];

//-----------子函数声明-------------

void  delay(unsigned int k);

void  Delay5us();

void  Delay5ms();

void  I2C_Start();

void  I2C_Stop();

void  I2C_SendACK(bit ack);

bit   I2C_RecvACK();

void  I2C_SendByte(uchar dat);

uchar I2C_RecvByte();

void  MS561101BA_RESET();

void  MS561101BA_PROM_READ();

ulong MS561101BA_DO_CONVERSION(uchar command);

void  MS561101BA_getTemperature(uchar OSR_Temp);

void  MS561101BA_getPressure(uchar OSR_Pres);

void  MS561101BA_Init();

void  init_uart();

void  SeriPushSend(uchar send_data);

void  Exchange_Number();

//-----------------------------------

//*********************************************************

//****************************************

//延时

//****************************************

void delay(unsigned int k)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<k;i++)

{

for(j=0;j<121;j++);

}

}

/**************************************

延时5微秒(STC90C52RC@12M)

不同的工作环境,需要调整此函数，注意时钟过快时需要修改

当改用1T的MCU时,请调整此延时函数

**************************************/

void Delay5us()

{

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

}

/**************************************

延时5毫秒(STC90C52RC@12M)

不同的工作环境,需要调整此函数

当改用1T的MCU时,请调整此延时函数

**************************************/

void Delay5ms()

{

uint n = 560;

while (n--);

}

//**************************************

//I2C起始信号

//**************************************

void I2C_Start()

{

SDA = 1;                    //拉高数据线

SCL = 1;                    //拉高时钟线

Delay5us();                 //延时

SDA = 0;                    //产生下降沿

Delay5us();                 //延时

SCL = 0;                    //拉低时钟线

}

//**************************************

//I2C停止信号

//**************************************

void I2C_Stop()

{

SDA = 0;                    //拉低数据线

SCL = 1;                    //拉高时钟线

Delay5us();                 //延时

SDA = 1;                    //产生上升沿

Delay5us();                 //延时

}

//**************************************

//I2C发送应答信号

//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)

//**************************************

void I2C_SendACK(bit ack)

{

SDA = ack;                  //写应答信号

SCL = 1;                    //拉高时钟线

Delay5us();                 //延时

SCL = 0;                    //拉低时钟线

Delay5us();                 //延时

}

//**************************************

//I2C接收应答信号

//**************************************

bit I2C_RecvACK()

{

SCL = 1;                    //拉高时钟线

Delay5us();                 //延时

CY = SDA;                   //读应答信号

SCL = 0;                    //拉低时钟线

Delay5us();                 //延时

return CY;

}

//**************************************

//向I2C总线发送一个字节数据

//**************************************

void I2C_SendByte(uchar dat)

{

uchar i;

for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器

{

dat <<= 1;              //移出数据的最高位

SDA = CY;               //送数据口

SCL = 1;                //拉高时钟线

Delay5us();             //延时

SCL = 0;                //拉低时钟线

Delay5us();             //延时

}

I2C_RecvACK();

}

//**************************************

//从I2C总线接收一个字节数据

//**************************************

uchar I2C_RecvByte()

{

uchar i;

uchar dat = 0;

SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,

for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器

{

dat <<= 1;

SCL = 1;                //拉高时钟线

Delay5us();             //延时

dat |= SDA;             //读数据

SCL = 0;                //拉低时钟线

Delay5us();             //延时

}

return dat;

}

//=========================================================

//******MS561101BA程序********

//=========================================================

void MS561101BA_RESET()

{

I2C_Start();

I2C_SendByte(MS561101BA_SlaveAddress);

//	I2C_RecvACK();

I2C_SendByte(MS561101BA_RST);

//	I2C_RecvACK();

I2C_Stop();

}

void MS561101BA_PROM_READ()

{

uchar d1,d2,i;

for(i=0;i<=6;i++)

{

I2C_Start();

I2C_SendByte(MS561101BA_SlaveAddress);

I2C_SendByte((MS561101BA_PROM_RD+i*2));

I2C_Start();

I2C_SendByte(MS561101BA_SlaveAddress+1);

d1=I2C_RecvByte();

I2C_SendACK(0);

d2=I2C_RecvByte();

I2C_SendACK(1);

I2C_Stop();

Delay5ms();

Cal_C[i]=((uint)d1<<8)|d2;

}

}

ulong MS561101BA_DO_CONVERSION(uchar command)

{

ulong conversion=0;

ulong conv1,conv2,conv3;

I2C_Start();

I2C_SendByte(MS561101BA_SlaveAddress);

I2C_SendByte(command);

I2C_Stop();

delay(100);

I2C_Start();

I2C_SendByte(MS561101BA_SlaveAddress);

I2C_SendByte(0);

I2C_Start();

I2C_SendByte(MS561101BA_SlaveAddress+1);

conv1=I2C_RecvByte();

I2C_SendACK(0);

conv2=I2C_RecvByte();

I2C_SendACK(0);

conv3=I2C_RecvByte();

I2C_SendACK(1);

I2C_Stop();

conversion=conv1*65535+conv2*256+conv3;

return conversion;

}

void MS561101BA_getTemperature(uchar OSR_Temp)

{

D2_Temp= MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Temp);

delay(10);

dT=D2_Temp - (((ulong)Cal_C[5])<<8);

TEMP=2000+dT*((ulong)Cal_C[6])/8388608;

}

void MS561101BA_getPressure(uchar OSR_Pres)

{

D1_Pres= MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Pres);

delay(10);

OFF_=(ulong)Cal_C[2]*65536+((ulong)Cal_C[4]*dT)/128;

SENS=(ulong)Cal_C[1]*32768+((ulong)Cal_C[3]*dT)/256;

if(TEMP<2000)

{

// second order temperature compensation when under 20 degrees C

T2 = (dT*dT) / 0x80000000;

Aux = TEMP*TEMP;

OFF2 = 2.5*Aux;

SENS2 = 1.25*Aux;

TEMP = TEMP - TEMP2;

OFF_ = OFF_ - OFF2;

SENS = SENS - SENS2;

}

Pressure=(D1_Pres*SENS/2097152-OFF_)/32768;

}

void MS561101BA_Init()

{

MS561101BA_RESET();

delay(1000);

MS561101BA_PROM_READ();

delay(1000);

}

//*********************************************************

//******串口程序********

//*********************************************************

void init_uart()

{

TMOD=0x21;

TH1=0xfd;

TL1=0xfd;

SCON=0x50;

PS=1;      //串口中断设为高优先级别

TR0=1;	   //启动定时器

TR1=1;

ET0=1;     //打开定时器0中断

ES=1;

EA=1;

}

//****************************************

void  SeriPushSend(uchar send_data)

{

if(send_data==0)send_data=0x20;

SBUF=send_data;

while(!TI);TI=0;

}

//***************数据转换*******************

void Exchange_Number()

{

ex_Pressure=(long)(Pressure);

if(ex_Pressure<0)

{

ex_Pressure=-ex_Pressure;

exchange_num[0]='-';

}

else exchange_num[0]=' ';

exchange_num[1]=ex_Pressure/100000;//+0x30;

ex_Pressure=ex_Pressure%100000;

exchange_num[2]=ex_Pressure/10000+0x30;

ex_Pressure=ex_Pressure%10000;

exchange_num[3]=ex_Pressure/1000+0x30;

ex_Pressure=ex_Pressure%1000;

exchange_num[4]=ex_Pressure/100+0x30;

ex_Pressure=ex_Pressure%100;

exchange_num[5]='.';

exchange_num[6]=ex_Pressure/10+0x30;

ex_Pressure=ex_Pressure%10;

exchange_num[7]=ex_Pressure+0x30;

}

//********************************************************

//************************主程序**************************

//********************************************************

void main()

{

uchar i;

delay(50);	                   //上电延时

init_uart();				   //串口初始化，波特率9600

MS561101BA_Init();             //MS561101BA初始化

while(1)                       //循环

{

MS561101BA_getTemperature(MS561101BA_D2_OSR_4096);

MS561101BA_getPressure(MS561101BA_D1_OSR_4096);

Exchange_Number();

for(i=0;i<=7;i++)

{

SeriPushSend(exchange_num[i]);

}

SeriPushSend('m');

SeriPushSend('b');

SeriPushSend('a');

SeriPushSend('r');

SeriPushSend(0x0d);

SeriPushSend(0x0a);//换行，回车

}

}